## Slide 1
专题1 化学反应与能量变化
第三单元 金属的腐蚀与防护

## Slide 2
金属的腐蚀
1.金属的腐蚀
(1)概念：金属或合金与周围的气体或液体发生氧化还原反应而引起损耗的现象。
(2)金属腐蚀可分为两类：
①化学腐蚀：金属与其表面接触的一些物质(如O2、Cl2、SO2等)直接反应而引起的腐蚀。温度对化学腐蚀的影响很大。
②电化学腐蚀：当不纯的金属与电解质溶液接触时会发生原电池反应，使较活泼的金属发生氧化反应而被腐蚀。
金属腐蚀过程中，电化学腐蚀和化学腐蚀往往同时发生，但绝大多数属于电化学腐蚀。电化学腐蚀比化学腐蚀的速率也快得多。

## Slide 3
2.钢铁的电化学腐蚀
项目 | 析氢腐蚀 | 吸氧腐蚀
示意图 |  | 
条件 | 水膜酸性较强 | 水膜酸性很弱或呈中性
负极 | Fe－2e－Fe2＋ | 
项目 | 析氢腐蚀 | 吸氧腐蚀
示意图 |  | 
条件 | 水膜酸性较强 | 水膜酸性很弱或呈中性
负极 |  | 

## Slide 4
项目 | 析氢腐蚀 | 吸氧腐蚀
正极 | 2H＋＋2e－H2↑ | O2＋4e－＋2H2O4OH－
总反应 | Fe＋2H＋Fe2＋＋H2↑ | 2Fe＋O2＋2H2O2Fe(OH)2
其他 反应 | 4Fe(OH)2＋O2＋2H2O4Fe(OH)3 2Fe(OH)3Fe2O3·xH2O＋(3－x)H2O | 
联系 | 通常两种腐蚀同时存在，但后者更普遍 | 
项目 | 析氢腐蚀 | 吸氧腐蚀
正极 |  | 
总反应 |  | 
其他 反应 |  | 
联系 | 通常两种腐蚀同时存在，但后者更普遍 | 

## Slide 5
电化学腐蚀中，只有在金属活动性顺序中位于氢之前的金属才可能发生析氢腐蚀，而位于氢之后的金属只能发生吸氧腐蚀，吸氧腐蚀是金属腐蚀的主要形式。

## Slide 6
金属的防护
1.改变金属材料的组成
在金属中添加其他金属或非金属制成性能优异的合金。如把镍、铬等加入普通钢中制成不锈钢；钛合金不仅具有优异的抗腐蚀性能，还具有良好的生物相容性。
2.在金属表面覆盖保护层
在金属表面覆盖致密的保护层，将金属制品与周围物质隔开是一种普遍采用的防护方法。例如，在钢铁制品的表面喷涂油漆、矿物性油脂或覆盖搪瓷、塑料等；用电镀等方法在钢铁表面镀上一层锌、锡、铬、镍等金属；用化学方法在钢铁部件表面进行发蓝处理(生成一层致密的四氧化三铁薄膜)；利用阳极氧化处理铝制品的表面，使之形成致密的氧化膜而钝化等。另外，采用离子注入、表面渗镀等方式在金属表面也可以形成稳定的钝化膜。

## Slide 7
3.金属的电化学防护
金属在发生电化学腐蚀时，总是作为原电池负极(阳极)的金属被腐蚀，作为正极(阴极)的金属不被腐蚀。如果能使被保护的金属成为阴极，则该金属就不易被腐蚀。
(1)牺牲阳极的阴极保护法
原理：原电池原理
方法：被保护金属作正极，活泼性强的金属作负极。

## Slide 8
(2)外加电流的阴极保护法
原理：电解池原理
方法：被保护的金属作阴极，用惰性电极作为辅助阳极，两者均放在电解质溶液(如海水)里，外接直流电源。

## Slide 9
判断金属腐蚀快慢的规律
(1)对同一电解质溶液来说，腐蚀速率的快慢：电解池原理引起的腐蚀＞原电池原理引起的腐蚀＞化学腐蚀＞有防腐措施的腐蚀。
(2)对同一金属来说，在不同溶液中腐蚀速率的快慢：强电解质溶液中＞弱电解质溶液中＞非电解质溶液中。
(3)原电池原理引起的腐蚀中，活动性不同的两种金属，活动性差别越大，腐蚀速率越快。
(4)对同一种电解质溶液来说，电解质浓度越大，金属腐蚀越快。
(5)纯铁和生铁分别与等浓度的盐酸反应，生铁反应更快，因为生铁中的铁和碳在盐酸中构成了原电池，加快了反应速率。

## Slide 10
炒过菜的铁锅未及时洗净(残液中含NaCl)，不久便会因被腐蚀而出现红褐色锈斑，腐蚀原理如图所示，下列说法正确的是 ( )
A.腐蚀过程中，负极是Fe，发生电极反应：Fe－3e－Fe3＋
B.Fe失去电子经电解质溶液转移给C
C.正极的电极反应式为4OH－－4e－2H2O＋O2↑
D.C是正极，O2在C表面发生还原反应
D
腐蚀过程中，负极是Fe，发生电极反应：Fe－2e－Fe2＋，A错误；原电池中电子沿外电路导线从负极流向正极，不能通过电解质溶液，电解质溶液靠离子定向移动形成闭合回路，B错误；C是正极，正极的电极反应是溶液中的氧气得到电子发生还原反应，电极反应式为O2＋2H2O＋4e－4OH－，C错误，D正确。

## Slide 11
金属的电化学腐蚀中的易错点
(1)析氢腐蚀和吸氧腐蚀的发生取决于金属表面电解质溶液的酸碱性，实际情况中以吸氧腐蚀为主。
(2)钢铁发生析氢腐蚀或吸氧腐蚀时，负极都是铁，失电子生成Fe2＋，而非Fe3＋。
(3)一般情况下，只有在金属活动性顺序中排在氢之前的金属才有可能发生析氢
腐蚀。

## Slide 12
电化学装置中的离子交换膜
1.离子交换膜的功能、类型与作用

## Slide 13
2.有“膜”条件下离子定向移动方向的判断

## Slide 14
中国科学技术大学科研人员开发了一种高性能的水系锰基锌电池。该装置获得电能的同时可以制得K2SO4，其工作原理如图所示，下列说法正确的是( )
A.电池放电时，正极区溶液的pH降低
B.a膜为阳离子交换膜，b膜为阴离子交换膜
C.X溶液中的溶质只能为H2SO4，Y溶液中的溶质只能为KOH
D.放电时，消耗1 molZn时，正极区电解质溶液增重87 g
C

## Slide 15
左边MnO2Mn2＋，发生还原反应，为正极，电极反应
为MnO2＋2e－＋4H＋Mn2＋＋2H2O，X溶液为硫酸，右边Zn
[Zn(OH)4]2－，发生氧化反应，为负极，电极反应为Zn－2e－
＋4OH－[Zn(OH)4]2－，Y溶液为KOH溶液。正极电极反应为
MnO2＋2e－＋4H＋Mn2＋＋2H2O，c(H＋)减小，pH增大，A错误；S通过a膜移向负极，K＋通过b膜移向正极，在池中间形成K2SO4，故b膜为阳离子交换膜，a膜为阴离子交换膜，B错误；正极区发生反应：MnO2＋2e－＋4H＋Mn2＋＋2H2O，负极区发生反应：Zn－2e－＋4OH－[Zn(OH)4]2－，中间要生成K2SO4，X溶液中的溶质只能为H2SO4，Y溶液中的溶质只能为KOH，C正确；根据得失电子守恒，放电时，消耗1 molZn时，转移2 mole－，正极区产生1 molMn2＋，同时消耗4 molH＋，有1 molS移向中间池，正极区电解质溶液质量变化为Δm＝Δm(MnO2)－Δm(S)＝87 g－96 g＝－9 g，故正极区电解质溶液减轻9 g，D错误。

## Slide 16
解答带离子交换膜电解池问题的思维模型

## Slide 17
电化学中多池装置及定量计算
1.多池装置中电解池与原电池的辨析
(1)有外接电源时，各电池均为电解池。
(2)无外接电源，如燃料电池、铅蓄电池在电池中作电源，其他均为电解池。
(3)无外接电源，有活泼性不同的电极的为原电池，活泼性相同或均为惰性电极的为电解池。
(4)根据电极反应现象判断。

## Slide 18
2.多池串联装置中计算的原则
(1)阳极失去的电子数＝阴极得到的电子数。
(2)串联电路中通过各电解池的电子总数相等。
(3)电源输出的电子总数和电解池中转移的电子总数相等。

## Slide 19
如图是一个化学过程的示意图。
关于该装置的说法错误的是( )
A.图中甲池是原电池
B.向乙池两电极附近滴加适量紫色石蕊试液，附近
变红的电极为B极
C.乙池中总反应的离子方程式为4Ag＋＋2H2O4Ag＋O2↑＋4H＋
D.当乙池中B(Ag)极的质量增加5.40 g时，此时丙池某电极析出1.60 g某金属，则丙池中的某盐溶液可能是CuSO4溶液
B

## Slide 20
甲池是碱性条件下的甲醇燃料电池，A正确；石墨电极(A极)与原电池装置中通入O2的电极相连，作阳极，电极反应式为2H2O－4e－O2↑＋4H＋，银电极(B极)则作阴极，电极反应式为Ag＋＋e－Ag，电解过程的总反应式为4Ag＋＋2H2O4Ag＋O2↑＋4H＋，因此向乙池两电极附近滴加适量紫色石蕊试液，附近变红的电极为A电极，B错误，C正确；当乙池中B(Ag)电极的质量增加5.40 g时，此时转移的电子数为0.05 mol，当丙池中电极上析出1.60 g金属铜时，正好转移0.05 mol电子，D正确。

## Slide 21
电化学中多池装置的解题步骤