## Slide 1
第2章 匀变速直线运动
第4节 科学测量：做直线运动物体的瞬时速度

## Slide 2
运动时间和位移的记录
1.测量工具及用途
测量工具 | 用途
照相机 | 记录物体的位置
刻度尺 | 测量两点之间的距离
频闪相机 | 记录物体运动的时刻和位置
打点计时器 | 记录物体运动的时间和位移

## Slide 3
2.电磁打点计时器
(1)电磁打点计时器是一种能够按照相同的时间间隔，在纸带上连续打点的计时仪器.它通常使用低压交流电源，工作电压为4～6 V.当电源的频率为50 Hz时，它每隔0.02 s打一次点.
(2)电磁打点计时器的构造如图所示.

## Slide 4
3.电火花打点计时器
电火花打点计时器的计时原理与电磁打点计时器相同.不过，电火花打点计时器工作电压为220 V，在纸带上打点的不是振针和复写纸，而是电火花和墨粉.

## Slide 5
测量小车的瞬时速度
1.实验目的
(1)测量小车的瞬时速度.
(2)判断沿斜面下滑的小车是否做匀变速直线运动.
(3)学习使用打点计时器.

## Slide 6
2.实验器材
电磁打点计时器(或电火花打点计时器)、低压交流电源(或220 V交流电源)、纸带、长木板(或轨道)、U形夹、小车、毫米刻度尺.

## Slide 7
3.实验步骤
(1)把打点计时器固定在长木板一端，并将该端垫高，使长木板形成斜面.
(2)将长60 cm 左右的纸带一端穿过打点计时器，另一端固定于小车，尽量让小车靠近打点计时器.
(3)打开打点计时器开关，稍后(打点稳定后)释放小车，待小车滑到斜面底端时止住小车，关闭开关.取下纸带，检查点迹.若有问题，可换上新纸带，调试后重复上述步骤.

## Slide 8
4.数据分析
(1)纸带的选取和应用
①选择点迹最清晰的纸带，舍掉开头一些过于密集的点迹，找一个适当的点作为计时起点O，再按照一定的点迹间隔个数选取计数点，并对计数点进行编号，而后再测距离.

## Slide 9
②测量长度时不要用刻度尺分别测量相邻两个计数点间的长度，而应该用刻度尺的零刻度线对准计数点O，如图所示，在尺子不移动的情况下依次读出各计数点所对应刻度尺上的刻度值，这样就得到了各计数点到计数点O的距离，再根据需要分别求出相应计数点之间的距离.这样可以避免测量误差的积累.
③处理数据时要区分打点计时器打的计时点与人为选取的计数点，也要区分打点计时器的打点周期与两个计数点间的时间间隔.

## Slide 10
(2)速度的计算方法
我们一般用易于计算的平均速度来代替瞬时速度，即选择包括该点在内的一段位移
(该点最好处在中间时刻位置)Δx，找出对应的时间Δt，用v＝作为该点的瞬时速度.

## Slide 11
(3)根据实验数据作v-t图像
①在坐标纸上建立直角坐标系，横轴表示时间，纵轴表示速度，并根据记录的数据在坐标系中描点.
②画一条直线，让这条直线通过尽可能多的点，不在直线上的点应均匀分布在直线的两侧，偏差较大的点应舍去，如图所示.
③观察所得到的直线，分析物体的速度随时间变化的规律，求出加速度.

## Slide 12
(4)等效替代法处理实验数据
选择一条点迹清晰的纸带，间隔相同的计时点选取计数点(如每隔4个计时点选取一个计数点)，将纸带从计数点处剪下，连续剪下4～5段，然后将底边对齐依次排列贴在坐标纸上，如图所示，每段纸带的长度对应小车在相等时间内的位移(进一步可等效为小车在相等时间内中间时刻的速度)，纸带的宽度可以等效为时间.连接每段纸带上端的中点，可等效为小车运动的v－t图像，从而求出加速度.

## Slide 13
使用打点计时器的注意事项
1.检查电源电压是否符合要求.
2.正式实验前，应检测设备，做必要的调节.
3.注意纸带的安装.
4.使用打点计时器时，应先接通电源，待打点稳定后，再释放纸带.
5.释放纸带前，应使物体停在靠近打点计时器的位置.

## Slide 14
6.每一次打点结束后，都要立即关闭电源.
7.取下纸带后，及时用箭头标明运动方向.
8.要选择点迹清晰、分布合理的纸带.
9.使用毫米刻度尺进行测量.

## Slide 15
测量平均速度和瞬时速度
打点纸带直接记录了物体在相等时间间隔内的位移.分析纸带时要注意以下
几点.
1.要特别注意题目中已知的点是计时点还是计数点.计时点是打点计时器实际打出的点，电源频率为50 Hz时，相邻两点的时间间隔为T0＝0.02 s.由于计时点较密，不便测量，故可每隔若干个计时点取一个计数点.如中间每隔四个计时点取一个计数点(即每五个计时点取一个计数点)，则相邻两个计数点之间的时间间隔T＝5T0＝0.1 s.

## Slide 16
2.注意间隔的周期数.从能看得清的某个点数起，如果纸带上共有n个计时点，那么点的间隔数为(n－1)，对应的时间间隔为t＝(n－1)T0.用刻度尺测出第1个点到第n个
点的距离Δs，则平均速度v＝.
3.由于可用一段时间内的平均速度粗略地代替这段时间内某一时刻的瞬时速度，且时间越短越准确，故测量纸带上某点的瞬时速度时，应尽量选取与其相邻的两个计数点来测量，即当时间很短时，可以认为中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度(极限思想).

## Slide 17
采集、处理数据的方法
1.采集数据的方法
不要直接测量两个计数点间的距离，而是要测量出各个计数点到计时起点的距离，然后再计算出相邻的两个计数点间的距离，这样可以减小测量误差.
2.计算速度的方法
各计数点的瞬时速度用相邻两计数点间的平均速度来代替.

## Slide 18
3.求加速度的两种方法
(1)逐差法：根据xn＋3－xn＝3anT2(T为相邻两计数点间的时间间隔)，求出a1＝
，a2＝，a3＝，再算出a1、a2、a3的平均值a＝＝，即为物体的加速度.
(2)图像法：以打某计数点时为计时起点，利用vn＝，求出打各点时的瞬时速
度，描点得v-t图像，图像的斜率即为物体做匀变速直线运动的加速度.

## Slide 19
1.计时点、计数点与每五个点、每隔五个点的区别
(1)打点计时器在纸带上打出的点迹叫作计时点，50 Hz交流电源下，打点计时器打下的两个相邻点迹间(计时点)的时间间隔为0.0 2s.
(2)为了方便研究运动规律，有规律地从纸带上选取部分计时点，并加以标号，这些被选取并标号的计时点叫作计数点.计数点是根据需要所选取的部分计时点.
(3)每五个计时点选取一个计数点，则实际间隔为五个打点周期；每隔五个计时点选取一个计数点，则实际间隔为六个打点周期.

## Slide 20
2.处理实验数据时的注意事项
(1)注意计数点间的时间间隔，明确周期与频率的关系为T＝.
(2)注意纸带中涉及的字母、数据，以及数据的含义、单位，不是统一单位的，要换算成统一单位.
(3)注意题干要求，明确有效数字的保留位数.从左侧第一个不为0的数字起到最末一位数字止，共有几个数字，就是几位有效数字.
(4)作图时要先判断图像的大体走势，然后用直线“拟合”坐标系中的点，难以落在直线上的点要大致均匀地分布在直线两侧，偏离直线较远的点可舍去.

## Slide 21
小明与他的同伴进行“探究小车速度随时间变化的规律”实验.
(1)小明的同伴由于不太明确该实验的目的及原理，从实验室里借取了如下器材：打点计时器、直流电源、纸带、毫米刻度尺、钩码、小车和一端附有定滑轮的长木板.小明看后觉得不妥，请你思考一下，不妥之处是 .
打点计时器使用的是交流电源，小明的同伴借取的是直流电源，此处不妥，应更换为交流电源.
借取了直流电源

## Slide 22
(2)小明在实验过程中正确的做法是 .
A.先接通电源，后释放纸带
B.释放纸带的同时接通电源
C.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处
D.使小车运动的加速度尽量小些
A、C
先接通电源，待打点计时器打点稳定后，再释放纸带，A正确，B错误；将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处，纸带的利用率较高，C正确；使小车运动的加速度适当大些，这样在纸带上相邻计数点间的间距会大些，位移测量误差会小些，D错误.故选A、C.

## Slide 23
(3)小明经过实验获得如图所示的纸带.他在纸带上便于测量的地方选取第一个计数点A，然后按打点先后顺序每5个计时点选取1个计数点，得到了A、B、C、D、E、F、G等计数点，测得x1＝6.19 cm，x2＝6.60 cm，x3＝6.98 cm，x4＝7.39 cm，x5＝7.80 cm，x6＝8.20 cm.打点计时器所用交流电源的频率为50 Hz.两相邻计数点之间的时间间隔为T，则T＝ s，在打点计时器打F点时小车的瞬时速度表达式为vF＝ ，计算结果为vF＝ m/s(保留两位有效数字).
0.1 0.80

## Slide 24
打点计时器所用交流电源的频率为50 Hz，则两计数点之间的时间间隔为T＝0.02×5 s＝0.1 s，由中间时刻的瞬时速度等于平均速度可得，在打点计时器打F点时
小车的瞬时速度表达式为vF＝＝，可得vF＝×10－2 m/s＝0.80 m/s.

## Slide 25
(4)本实验中小车的加速度表达式为a＝ ，计算结果为a＝ m/s2(保留两位有效数字).
0.40
由匀变速直线运动的推论公式Δx＝aT2，可得本实验中小车的加速度表达式
为a＝，代入数据解得a≈0.40 m/s2.

## Slide 26
(2025·福建漳州华安一中期中)某个物理小组的同学在用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”.
(1)小明同学用同一打点计时器打出的两条纸带如图(a)所示，由纸带可知 .
A.纸带甲的加速度比乙的大
B.纸带甲的加速度比乙的小
C.在打下计数点“0”至“5”的过程中，
纸带甲的平均速度比乙的大
D.在打下计数点“0”至“5”的过程中，纸带甲的平均速度比乙的小
图(a)
B、D

## Slide 27
根据Δs＝aT2，由纸带可知，纸带甲的相邻相等时间内的位移差比乙的小，可知纸带甲的加速度比乙的小，选项A错误，B正确；在打下计数点“0”至“5”的过程中，纸带甲的位移比乙的小，根据＝可知，纸带甲的平均速度比乙的小，选项C错误，D正确.故选B、D.
图(a)

## Slide 28
(2)小红同学记录了被小车拖动的某条纸带的运动情况，并在纸带上确定出了A、B、C、D、E、F、G共七个计数点，A与其余计数点之间的距离如图(b)所示，每两个相邻计数点之间的时间间隔为0.10 s.由此可计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度，并将各个速度标在如图(c)所示的坐标纸上，画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图像.根据图像，可求出小车运动的加速度为 m/s2(保留三位有效数字).
图(b)
图(c)

## Slide 29
根据图像可得小车运动的加速度为a＝＝ m/s2≈0.833 m/s2.
0.833
图(b)
图(c)