## Slide 1
第3章 交变电流与远距离输电
第3节 科学探究：变压器

## Slide 2
变压器的工作原理
1. 构造
变压器的种类虽然很多，但内部结构基本相似，主要由闭合的铁芯和绕在铁芯上的两个或两个以上的线圈组成.通常把与交流电源连接的线圈叫作原线圈或初级线圈；与负载连接的线圈叫作副线圈或次级线圈.原、副线圈的匝数分别用符号n1和n2表示.原线圈两端的电压又称为输入电压，用符号U1表示；副线圈两端的电压又称为输出电压，用符号U2表示.

## Slide 3
2. 原理
互感现象是变压器工作的基础.原线圈中电流的大小、方向不断变化，在铁芯中激发的磁场也不断变化，变化的磁场在副线圈中产生感应电动势.
原、副线圈中能量的转化方式：原线圈的电能→磁场能→副线圈的电能.
在输入的交流电压一定时，原线圈、副线圈取不同的匝数，副线圈输出的电压也不一样，变压器由此得名.

## Slide 4
理想变压器电压与匝数的关系
1. 理想变压器
没有能量损失的变压器叫作理想变压器，它是一个理想化模型.其满足：
(1)无“铁损”：闭合铁芯中的涡流为零，无能量损失；
(2)无“铜损”：不计变压器线圈自身的能量损耗；
(3)无“漏磁”：原、副线圈中电流产生的磁场都通过铁芯.
2. 电压与匝数的关系
原、副线圈的电压之比等于原、副线圈的匝数之比，即 ＝ .

## Slide 5
3. 两类变压器
副线圈的电压比原线圈的电压低的变压器叫作降压变压器；副线圈的电压比原线圈的电压高的变压器叫作升压变压器.

## Slide 6
电压互感器和电流互感器
 | 示意图 | 工作原理 | 应用
电压互 感器 |  | n1＞n2，把高电压变为低电压，原线圈并联在被测电路中，副线圈连接电压表测得低电压U2，再根据铭牌上电压比 算出被测高电压 | 测量高 电压
 | 示意图 | 工作原理 | 应用
电压互 感器 |  |  | 测量高 电压

## Slide 7
 | 示意图 | 工作原理 | 应用
电流互 感器 |  | n1＜n2，把大电流变成小电流，原线圈串联在被测电路中，副线圈连接电流表测得小电流I2，再根据铭牌上电流比算出被测大电流 | 测量大 电流
 | 示意图 | 工作原理 | 应用
电流互 感器 |  |  | 测量大 电流

## Slide 8
自耦变压器
1. 示意图
2. 特点
可升压，也可降压.通过自耦变压，可以从零至最大值连续调节输出电压.
3. 应用
交流电压的连续调节、较大范围调节输出电压.

## Slide 9
理想变压器中各物理量的关系
1. 电压关系
只有一个副线圈时，＝.当有多个副线圈时，则有＝＝＝…(普遍适用)
2. 电流关系
由功率关系可知，当只有一个副线圈时，I1U1＝I2U2，得＝＝；当有多个副线圈时，I1U1＝I2U2＋I3U3＋…，得I1n1＝I2n2＋I3n3＋…

## Slide 10
3. 功率关系
对于理想变压器，不考虑能量损失，则有P入＝P出.
4. 理想变压器工作时的几种制约关系
(1)电压制约
输入电压U1决定输出电压U2.当变压器原、副线圈的匝数比 一定时，输出电压U2由输入电压U1决定，即U2＝U1.

## Slide 11
(2)电流制约
输出电流I2决定输入电流I1.当变压器原、副线圈的匝数比 一定，且输入电压U1确定时，原线圈中的输入电流I1由副线圈中的输出电流I2决定，即I1＝I2.变压器副线圈中的电流I2由用户负载及电压U2决定，即I2＝.
(3)功率制约
输出功率P2决定输入功率P1.变压器副线圈中的功率P2由用户负载决定，即P2＝ P负1＋P负2＋…＋P负n.P2增大，则P1增大；P2减小，则P1减小；P2为零，则P1为零.

## Slide 12
(多选)如图所示，理想变压器的原、副线圈的匝数比为2∶1.此时在原线圈两端加上交流电压u＝220sin100 πt(V)时，灯泡L1、L2均正常发光，电压表和电流表均可视为理想电表.下列说法中正确的是 ( )
A. 电压表的示数为110 V
B. 原、副线圈磁通量的变化率之比为1∶1
C. 若将滑动变阻器的滑片P向上滑动，则电流表示数变大
D. 若将滑动变阻器的滑片P向下滑动，则原线圈输入功率变大
BC

## Slide 13
原线圈两端加上交流电压u＝220sin 100πt(V)时，原线圈的电压的有效值为U1＝ V＝110 V，根据电压与匝数成正比可知，副线圈的电压的有效值为U2＝55 V，电压表的示数为55 V，故A错误；理想变压器无漏磁现象，且原、副线圈共用一个铁芯，则磁通量的变化率相等，即变化率之比为1∶1，故B正确；在滑动变阻器的滑片P向上移动的过程中，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路的总电阻减小，由于变压器的匝数比不变，输入的电压不变，输出的电压不变，所以电流变大，即电流表示数变大，故C正确；若将滑动变阻器的滑片P向下滑动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，变压器输出的电压不变，电流变小，副线圈输出的功率减小，所以原线圈输入功率减小，故D错误.故选B、C.

## Slide 14
变压器和分压器
变压器和分压器都能起到改变电压的作用，但二者有着本质区别，如图所示.
(1)变压器是一种电感性仪器，是利用电磁感应原理工作的；而分压器是一种电阻性仪器，是利用电阻串联分压原理工作的.
(2)变压器只能改变交流电压，不能改变直流电压；而分压器既可改变交流电压，也可改变直流电压.

## Slide 15
(3)变压器可以使交流电压升高或降低；而分压器不能使电压升高.
(4)对于理想变压器，电压与线圈匝数成正比，即Uab∶Ucd＝n1∶n2；而对于分压器，电压与电阻大小成正比，即Uef∶Ugh＝Ref∶Rgh.
(5)若在cd间、gh间分别接入负载电阻R0，对于变压器，Ucd不随R0的变化而变化；而对于分压器，Ugh将随R0的增大而增大，随R0的减小而减小.
(6)理想变压器工作时，穿过铁芯的磁通量周期性变化，线圈两端电压的瞬时值遵循法拉第电磁感应定律，两线圈中存在E1＝n1，E2＝n2；而分压器不接入负载时，回路电流为定值，遵循欧姆定律，即Uef＝IRef，Ugh＝IRgh.
(7)理想变压器的输入功率随输出功率的变化而变化，且始终相等，即P入＝P出；而分压器不接入负载时，输入功率P入＝I2Ref不变.

## Slide 16
如图甲、乙所示电路中，当A、B间接10V交流电压时，C、D间电压为 4 V，M、N间接10V直流电压时，P、Q间电压也为4 V.现在C、D间接4 V交流电压，P、Q间接4V直流电压，此时A、B间和M、N间的电压分别是 ( )
A. 10V 10V
B. 10V 4V
C. 4V 10V
D. 10V 0
B

## Slide 17
对于题图甲，当A、B作为输入端，C、D作为输出端时，相当于一个降压变压器，两端电压之比等于两端线圈的匝数之比；当C、D作为输入端，A、B作为输出端时，相当于一个升压变压器，电压之比也等于匝数之比，所以C、D间接4 V交流电压时，A、B间将得到10 V电压.题图乙是一个分压电路，当M、N作为输入端时，上、下两个电阻两端的电压跟它们的电阻的大小成正比；但是当电压加在P、Q两端时，电流只经过P、Q间的电阻，P、M间的电阻中没有电流通过，两端也就没有电势差，即M、P两点的电势相等，所以当P、Q间接4 V直流电压时，M、N两端的电压也是4 V.故选B.

## Slide 18
理想变压器的动态分析问题
1. 匝数比不变的情况
不变，负载R变化
(1)U1不变，根据＝，输入电压U1决定输出电压U2，则不论负载电阻R如何变化，U2不变.
(2)当负载电阻发生变化时，I2变化，输出电流I2决定输入电流I1，故I1发生变化.
(3)I2变化引起P2变化，P1＝P2，故P1发生变化.

## Slide 19
2. 负载电阻不变的情况
改变，负载R不变
(1)U1不变，发生变化，故U2变化.
(2)R不变，U2变化，故I2发生变化.
(3)根据P2＝，可知P2发生变化，再根据P1＝P2，得P1变化，P1＝U1I1，U1不变，故I1发生变化.

## Slide 20
3. 动态问题的分析思路

## Slide 21
如图所示，10匝矩形线框处在磁感应强度B＝ T的匀强磁场中，绕垂直磁场的轴以恒定角速度ω＝10π rad/s转动，线框电阻不计，面积为0.8 m2，线框通过滑环与一理想自耦变压器的原线圈相连，副线圈接有一只灯泡L(规格为“4 W 100 Ω”)和滑动变阻器，电流表视为理想电表，则下列说法正确的是( )
A. 线框转动到图示位置时，线框中感应电动势为80 V
B. 当灯泡正常发光时，原、副线圈的匝数比为4∶1
C. 若将滑动变阻器滑片向上移动，灯泡会变亮
D. 若将自耦变压器触头向下滑动，电流表示数增大
B

## Slide 22
线框转动到图示位置时，线框中感应电动势最大，为Em＝NBSω＝80 V，故A错误；当灯泡正常发光时，原线圈两端电压有效值为U1＝80 V，灯泡两端电压即副线圈两端电压为U2＝＝20 V，所以原、副线圈的匝数比为U1∶U2＝4∶1，故B正确；若将滑动变阻器滑片向上移动，有效电阻增大，但不影响灯泡两端的电压，
原线圈输入电压一定，原、副线圈匝数比一定，副线圈输出电压不变.
所以灯泡亮度不变，故C错误；若将自耦变压器触头向下滑动，则副线圈匝数减小，根据变压器原、副线圈电压与匝数的关系可知副线圈两端电压减小，则副线圈电流减小，原线圈电流也减小，故电流表示数减小，故D错误.故选B.

## Slide 23
理想变压器中的等效电阻和等效电源问题
1. 等效电阻的建立
在只有一个副线圈的理想变压器电路中，设原线圈、副线圈的匝数之比为 ＝k，负载电阻为R，则变压器的原、副线圈和负载电阻可以等效为一个新电阻，其阻值R'＝k2R.

## Slide 24
证明：如图甲所示，设原线圈的电压为 U1，电流为I1，副线圈电压为 U2，电流为I2. 由欧姆定律可知＝R，根据变压器规律可知 ＝＝k，＝＝k，联立解得 R'＝＝k2R，可以看成大小为k2R的等效电阻直接连在原线圈一侧，等效电路如图乙所示.

## Slide 25
2. 等效电源的建立
理想变压器中与原线圈串联的定值电阻为 R0，交流电源输出电压为U，设原线圈、副线圈的匝数之比为 ＝k，将变压器、定值电阻R0与原交流电源看成一个整体，等效为一个新的电源，则新电源的电动势E＝，新电源的内阻r＝.

## Slide 26
证明：如图丙所示，设原线圈的电压为U1，电流为I1，副线圈电压为U2，电流为I2，副线圈负载为R，作出等效后的电路图如图丁所示.
对图丁，由闭合电路欧姆定律得U2＝E－I2r ①，
对图丙，由串联电路的规律得 U1＝U－I1R0 ②，
将＝＝k、＝＝k与②联立可得U2＝－I2 ③，
比较①③，得 E＝，r＝.

## Slide 27
图所示，加在理想变压器b上的交流电源的电动势为E，内电阻为r，与副线圈相连的负载电阻阻值为 R.求：
(1)原线圈中的电流I1为多大时，负载R上获得的功率最大？最大值是多少？
负载R获得最大功率时， 电源的输出功率是最大的.变压器的等效电阻为R'＝R，电源的输出功率为P＝R'＝R＝EI1－r，所以，当I1＝时，电源的输出功率最大，此时R消耗的功率也是最大的，为Pmax＝.

## Slide 28
(2)负载获得最大功率时，变压器的原、副线圈匝数比为多大？
将I1＝代入Pmax＝＝R得，电阻消耗的功率最大时，原、副线圈的匝数比为＝.

## Slide 29
如图所示，原线圈上有内阻，当副线圈上的变阻器的滑片自下而上滑动时，变阻器的电压、电流、功率如何变化？
见解析
当变压器原线圈上有电阻时，把变压器看作有内阻的等效电源，副线圈的输出电压和电流，就是等效电源的路端电压和电流，等效电路如图所示，然后再用闭合电路的基本原理进行动态分析.

## Slide 30
由理想变压器的电压与匝数关系可得＝，
由理想变压器的电流与匝数关系可得＝，
联立两式可得U2＝ U1－I2r，
由电源的伏安特性曲线可知，变压器的等效电动势与等效内阻分别为E'＝U1，r'＝r.
显然，在变阻器的滑片自下而上滑动的过程中，副线圈的输出电压逐渐增大，输出电流逐渐减小.如果变阻器R的最大值大于等效内阻r'，则变阻器消耗的功率先增大，后减小；如果变阻器R 的最大值不大于等效内阻r'，则变阻器消耗的功率一直增大.