## Slide 1
第3章 交变电流与远距离输电
第4节 电能的远距离输送

## Slide 2
采用高压输电的原因
1. 输电线上的功率损失
ΔP ＝I 2r，I为输电电流，r为输电线的电阻.
2. 降低输电损耗的两个途径
(1)减小输电线的电阻.
在输电距离一定的情况下，为了减小电阻，应当选用电阻率小的金属材料，并且还要尽可能增大导线的横截面积.但导线的横截面积增大是有限度的，过粗的导线会使输电线太重，给架线施工带来很大困难，还要耗费更多的金属材料.

## Slide 3
(2)减小输电导线中的电流.
为减小输电电流，同时又要保证向用户提供一定的电功率，就要增大输电电压.
因此，远距离输电常采用高压输电.

## Slide 4
高压交流输电与直流输电
1. 高压交流输电系统
(1)输电环节：在发电站附近用升压变压器升高电压，用输电线输送到远方，在用电地区附近，用降压变压器降到所需电压.
(2)远距离输电电路图如图所示.

## Slide 5
2. 高压直流输电
(1)采用高压直流输电的原因
当交流输电功率很大时，导线的电感、电容引起的电压及电能损失很大；同一电网供电的发电机同步运行，技术上也存在困难.
(2)高压直流输电系统的工作程序
交变电流升压后输送到整流器，把高压交变电流变换成高压直流电流，经由高压直流线路输送到用电地区后，逆变器将高压直流电流变换成高压交变电流，再经降压变压器降压.

## Slide 6
(3)高压直流输电系统的优点
①不存在感抗和容抗引起的损耗.
②节省材料，输电结构简单，占地面积小.
③不需要考虑电网中的各发电机的同步运行问题.
电容与电感对交流输电线路的影响
电容器具有“通交流、隔直流”的特性.电容器对交变电流有一定的阻碍作用，物理学上把这种阻碍作用称为容抗.电感器具有“通直流、阻交流”的特性.物理学中，把电感器对交变电流的阻碍作用称为感抗.感抗和容抗(合称电抗)会造成交流输电线路上的电压和电能的损失.

## Slide 7
电能的利用与社会发展
(1)发电机、电动机具有许多优越性.例如，电能通过发电厂和电力网实现了集中生产、分散使用，便于传输和分配；电动机灵活、小巧、适应力强，更加广泛地应用于工业生产领域.
(2)电能是二次能源，目前使用的电能，主要来自热能、水能、原子能、风能等其他形式的能量.
(3)电能的利用提高了劳动生产率，解放了劳动者.

## Slide 8
远距离高压输电问题分析
解决远距离输电问题时，需要画输电的电路图，理清三个回路，掌握常用关系.
(1)输电电路图

## Slide 9
(2)常用关系
①功率关系：P1＝P2，P2＝ΔP＋P3，P3＝P4.
②电压关系：＝，U2＝ΔU＋U3，＝.
③电流关系：＝，I2＝I线＝I3，＝.
④输电电流：I线＝＝＝.
⑤输电线上损耗的电功率：ΔP＝P2－P3＝R线＝＝ΔUI线.
⑥输电线上的电压损失：ΔU＝I线R线＝U2－U3.

## Slide 10
如图所示为长距离高压输电的示意图.关于长距离输电，下列说法正确的是
( )
A. 减小输电导线的横截面积有利于减小输电过程中的电能损失
B. 高压输电通过减小输电电流来减小电路的发热损耗
C. 在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小
D. 高压输电综合考虑各种因素，输电电压越高越好
B

## Slide 11
减小输电导线的横截面积会增大输电导线的电阻，根据输电过程中损失的电功率P损＝I2R可知，这样做不利于减小输电过程中的电能损失，故A错误；根据输电过程中损失的电功率P损＝I2R可知，高压输电中减小输电电流，有利于减小电路的发热损耗，故B正确；输送电压一定时，输送的电功率越大，输电线上的电流越大，输电过程中的电能损失越大，故C错误；高压输电需要综合考虑输送功率大小、距离的远近、技术和经济要求等各个方面的因素，所以不是输电电压越高越好，故D错误.故选B.

## Slide 12
如图所示，发电站通过升压变压器、输电导线和降压变压器把电能输送到用户(升压变压器和降压变压器都视为理想变压器).若发电机的输出功率是100 kW，输出电压是250 V，升压变压器的原、副线圈的匝数比为1∶25.
(1)求升压变压器的输出电压和输电导线中的电流.
6 250 V 16 A
对升压变压器，根据公式＝，有
U2＝U1＝×250 V＝6 250 V，
I2＝＝＝ A＝16 A.

## Slide 13
(2)若输电导线中的电功率损失为输入功率的4％，求输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两端的电压.
15.625 Ω 6 000 V
P损＝R线，P损＝0.04P1，
所以R线＝＝15.625 Ω，
因为ΔU＝U2－U3＝I2R线，
所以U3＝U2－I2R线＝6 000 V.

## Slide 14
原线圈有负载的理想变压器
分析理想变压器原线圈接有负载的问题，要明确原线圈所在电路的结构.
(1)负载与原线圈串联，如图甲所示.原线圈两端的电压U1＝U－UR，流过R的电流等于原线圈中的电流，有＝，＝，电源的输出功率等于原线圈的输入功率和与原线串联的用电器的功率之和.

## Slide 15
(2)负载与原线圈并联，如图乙所示.原线圈两端的电压U1＝U，原线圈中的电流I1＝ I－IR，有＝，＝，电源的输出功率等于原线圈的输入功率和与原线圈并联的用电器的功率之和.

## Slide 16
如图所示，在a、b之间接有交流电源，其电压的有效值为U.电路中共接有六个相同的定值电阻.开始时S断开，滑动变阻器滑片滑到最下面时，理想变压器的输出功率最大(包含副线圈负载电阻阻值从0到无穷大的变化范围).S闭合后，滑动变阻器滑片仍然滑到最下面时，下列说法正确的是 ( )
A. 变压器原、副线圈匝数的比值为1∶4
B. S闭合后，R4两端电压为0.4U
C. S闭合后，R2两端电压为0.8U
D. S闭合后，R1的功率是R2的4倍
D

## Slide 17
设定值电阻阻值为R，则变压器的原、副线圈及负载电阻可等效为R等＝4R，理想变压器的输入功率P1＝U1I1＝U1，则当U1＝时，输入功率最大，根据能量守恒定律可知，此时输出功率也最大，由于等效电阻和R1串联且电压相等，则有R等＝R，解得＝，故A错误；S闭合后，R等与R2并联再与R1串联，则R等两端的电压即输入电压为U'1＝，副线圈输出电压U'2＝ U'1＝U，R4两端电压为UR4＝U'2＝，故B错误；S闭合后，R2两端电压与等效电阻两端电压相等，即UR2＝U'1＝，故C错误；S闭合后，R1两端的电压为UR1＝U， R1的功率为PR1＝＝，R2的功率为PR2＝＝，所以＝4，故D正确.故选D.

## Slide 18
含多个副线圈的理想变压器问题
对于有多个副线圈的理想变压器，原、副线圈两端的电压与匝数成正比的关系仍成立，故有＝＝＝…，而电流与匝数成反比的规律不再成立，但在任何情况下电流的关系都可以根据理想变压器的输入功率等于输出功率进行求解，即U1I1＝U2I2＋U3I3＋…或根据I1n1＝I2n2＋I3n3＋…求解.

## Slide 19
如图所示是某输电工程的原理简图.假设发电站输出电压U＝880V，经升压变压器转换为220kV的高压后送入远距离输电线路，到达目的地以后，通过降压变压器将电能分别输送给两个负荷中心，降压变压器原、副线圈的匝数比为n3∶n4∶n5＝200∶1∶2.下列说法正确的是( )
A. 升压变压器原、副线圈的匝数之比为n1∶n2＝1∶25
B. 通过R的电流与通过负荷中心1的电流之比1∶200
C. 仅其中一个负荷中心负载增加时，另一个负荷中心获得的电压增大
D. 当换用传统电网输电时，远距离输电线路等效电阻R增大.若两个负荷中心负载不变，则该发电站输出功率减小
D

## Slide 20
升压变压器原、副线圈的匝数之比为＝＝，A错误；由于副线圈有两个，降压变压器n3与n4的电流与匝数不再成反比，B错误；仅当其中一个负荷中心负载增加时，负载电阻减小，把降压变压器及后面元件等效成一个电阻，等效电阻减小，分压减小，降压变压器原线圈电压减小，另一个负荷中心获得的电压减小，C错误；当换用传统电网输电时，远距离输电线路等效电阻R增大，总电阻增大，输出电压不变，发电站输出功率减小，D正确.故选D.

## Slide 21
根据用户端功率的改变判断输电线上各物理量的变化
如果远距离输电的电功率P不变，输电电压为U，输电导线的总电阻为R线，则输电导线上因发热而损失的功率为P 损＝I 2R线＝R线，因此输电电压若提高到nU，则 P损将减小为原来的.

## Slide 22
图甲是当今世界第二大水电站——白鹤滩水电站.该水电站是我国实施“西电东送”的大国重器，其发电量位居全世界第二，仅次于三峡水电站.其输电原理图如图乙所示，采用高压输电可减少输电线上电能的损耗，发电机组发出电压有效值一定的交变电流，经变压器升压后向远方输电，再经变压器降压后输送给用户.假设输电线总电阻r保持不变，变压器均为理想变压器，下列说法正确的是( )
A. 输电电压U一定时，输电功率P加倍，则输电线损耗功率加倍
B. 输电电压U一定时，输电功率P加倍，则输送给用户的功率也加倍
C. 输电功率P一定时，输电电压U加倍，则输电线中的电流减半
D. 输电功率P一定时，输电电压U加倍，则输电线损耗功率减半
C

## Slide 23
由P＝UI可知输电电流I＝，输电线损耗功率Pr＝I2r＝r，输电电压U一定时，输电功率P加倍，输电线损耗功率变为原来的4倍，故A错误；用户得到的功率 P户＝P－Pr＝P－r，输电功率P加倍时，用户得到的功率没有加倍，故B错误；由输电电流I＝可知，输电功率P一定时，输电电压U加倍，则输电线中的电流减半，故C正确；由Pr＝r可知，输电功率P一定时，输电电压U加倍，输电线损耗功率变为原来的，故D错误.故选C.