## Slide 1
第5章 传感器及其应用
第1节 常见传感器的工作原理

## Slide 2
初识传感器
1. 传感器的定义
能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等外界信息，并将其按照一定的规律转换成可用输出信号(主要是电信号)的器件或装置，我们称之为传感器.
把非电学量转换为电学量，可以很方便地进行测量、传输、处理和控制.

## Slide 3
2. 传感器的结构
传感器主要由敏感元件和转换元件组成.如图所示，敏感元件直接感受被测的量，并输出与被测的量有确定关系的信号.转换元件将敏感元件输出的物理信号转换为便于显示、记录、处理和控制的电信号.

## Slide 4
光敏电阻
1. 特点：光照越强，电阻越小.
2. 原理
无光照时，载流子极少，导电性能差；随着光照的增强，载流子增多，导电性变好.(载流子：电路中做定向移动形成电流的微粒)
3. 作用
把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量.

## Slide 5
热敏电阻
1. 两类热敏电阻
(1)NTC热敏电阻，它的阻值随温度的升高而减小，因此又称为负温度系数热敏电阻.
(2)PTC热敏电阻，它的阻值随温度的升高而增大，称为正温度系数热敏电阻.
2. 作用
热敏电阻是利用半导体的电阻会随温度的变化而改变的特性制成的.它们都将温度这个热学量转换为电阻这个电学量.

## Slide 6
霍尔元件
1. 构造
很小的矩形半导体薄片上，制作四个电极E、F、M、N.
2. 霍尔电压
如图所示，E、F间通入恒定电流I，同时外加与薄片垂直的磁场B，则M、N间出现霍尔电压UH，UH＝k，k为霍尔系数，由该金属薄片的导体性质决定，d为薄片厚度.
3. 作用
把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量.

## Slide 7
霍尔效应原理
外部磁场使运动的载流子受到洛伦兹力，在导体板的
一侧聚集，在导体板的另一侧会出现多余的另一种电荷，
从而形成横向电场；横向电场对载流子施加与洛伦兹力方
向相反的电场力，当电场力与洛伦兹力达到平衡时，电极M、N间会形成稳定的电压，如图所示.霍尔元件中MN方向长度为l2，则q ＝qvB，利用I＝nqSv及S＝l2d，整理后得UH＝.令k＝，因n为霍尔元件中单位体积的载流子个数，q为单个载流子的电荷量，它们均为常数，所以UH＝k，UH与B成正比，这就是霍尔元件能把磁学量转换成电学量的原因.

## Slide 8
霍尔元件是实际生活中的重要元件之一，广泛应用于测量和自动控制等领域.如图所示为一长度一定的霍尔元件，磁感应强度为B的匀强磁场垂直于霍尔元件的工作面向下，在元件中通入图示从E到F方向的电流I，元件中的载流子带负电荷.下列说法中正确的是 ( )
A. 该元件能把电学量转化为磁学量
B. 该元件C面的电势高于D面的
C. 如果用该元件测赤道处地磁场的磁感应强度，应保持工作面水平
D. 如果流过霍尔元件的电流大小不变，则元件C、D面的电势差与磁场的磁感应强度成正比
D

## Slide 9
霍尔元件是能够把磁学量转换为电学量的传感器，故A错误；根据左手定则可知，带负电的电荷向C面偏转，C面带负电，D面带正电，所以D面的电势高，故B错误；在测定地球赤道处地磁场的磁感应强度时，应将该元件的工作面保持竖直，让磁场垂直通过元件的工作面，故C错误；运动电荷最终在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡状态，设霍尔元件的长、宽、高分别为a、b、d，则有q＝qvB，电流的微观表达式为I＝nqvS＝nqvbd，所以UH＝，如果流过霍尔元件的电流大小不变，则元件C、D面的电势差与磁场的磁感应强度成正比，故D正确.故选D.