## Slide 1
第5章 传感器及其应用
第2节 科学制作：简单的自动控制装置
第3节 大显身手的传感器

## Slide 2
制作简单的自动控制装置
1. 实验目的
(1)设计并制作光报警装置；
(2)设计并制作温度报警装置；
(3)了解制作的报警装置的工作原理.
2. 实验器材
光敏电阻、热敏电阻、温度计、干电池、手电筒、蜂鸣器、开关、导线、变阻器.

## Slide 3
3. 实验原理与设计
(1)光报警装置：如图所示，利用光敏电阻作控制元件，从而通过光线来实现自动控制，当光照强度发生变化时，电阻发生变化，电路中的电流变化，当光敏电阻的阻值变化到一定值时蜂鸣器发生报警.

## Slide 4
(2)温度报警装置：如图所示，利用热敏电阻作控制元件，从而通过温度来实现自动控制，当温度发生变化时，电阻发生变化，电路中的电流变化，当热敏电阻的阻值变化到一定值时，蜂鸣器发生报警.

## Slide 5
4. 实验步骤
(1)光报警装置实验步骤
①按照电路图将各元件组装到集成电路实验板上.
②检查各元件的连接，确保无误.
③接通电源，调节滑动变阻器，使蜂鸣器在普通光照条件下不报警.
④用黑纸逐渐遮住光敏电阻，注意蜂鸣器是否发声，并做好记录.
⑤逐渐撤掉黑纸，注意蜂鸣器是否发声，并做好记录.

## Slide 6
(2)温度报警装置
①按照电路图将各元件组装到集成电路实验板上.
②检查各元件的连接，确保无误.
③接通电源，调节滑动变阻器，使蜂鸣器在常温条件下不发声.
④用热水使热敏电阻的温度升高，注意蜂鸣器是否发声，并做好记录.
⑤将热敏电阻从热水中取出，注意蜂鸣器是否发声，并做好记录.

## Slide 7
大显身手的传感器
1. 自动感应门
(1)控制自动门的开关装有一种红外线传感器，它能探测到较远距离的人体发出的红外线.
(2)自动感应门系统三环节：检测门前是否有人，判断检测结果并发出指令，执行指令(开、关门).
2. 洗衣机的水位控制装置
全自动洗衣机的水位控制装置中使用压力传感器，当筒内水位到达设定高度时，凸起的膜片使动触点接触控制电路的静触点，使控制电路接通，关闭进水电磁阀门，同时接通洗涤电动机电源.

## Slide 8
3. 指纹识别器
指纹识别器是通过电容传感器来识别指纹的.手指皮肤与电容传感器表面构成了电容阵列，指纹的脊和谷相对于另一极板的距离不同，使电容阵列中不同位置的电容器电容不同.
4. 机器人
(1)机器人的传感器系统是机器人的“感觉器官”，可分为外部传感器和内部传感器.
(2)传感器用途
①外部传感器用于感知外部工作环境和外界事物对机器人的刺激.使机器人拥有类似人的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等感觉.
②内部传感器(如角度传感器、关节传感器等)用于检测机器人自身的状态.

## Slide 9
电磁继电器
电磁继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路)，通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高电压的一种“自动开关”.

## Slide 10
现有热敏电阻、电炉丝、电源、电磁继电器、滑动变阻器、开关和导线若干，如图所示.试设计一个温控电路，要求温度低于某一值时，电炉丝自动通电供热，超过某一值时又可以自动断电.画出电路图并说明工作过程.
见解析

## Slide 11
热敏电阻RT与滑动变阻器及电磁继电器构成低压控制电路，电路图如图所示.
当温度低于某一值时，热敏电阻的阻值很大，流过电磁继电器的电流很小，电磁继电器无法吸引衔铁P，K处接通，电炉丝处于加热状态；当温度高于某一值时，热敏电阻的阻值变得很小，通过电磁继电器的电流较大，电磁继电器吸引衔铁P，K处断开，电炉丝停止加热.

## Slide 12
传感器在实际问题中的应用
以传感器为桥梁可以将多方面的物理知识整合在一起，在实际问题中既可以直接考查传感器知识，也可以考查敏感元件的敏感特性，几种传感器及与其相联系的物理知识，如表所示.
传感器种类 | 敏感元件 | 与之相联系的物理知识
光电传感器 | 光敏电阻 | 直流电路动态分析
温度传感器 | 热敏电阻 | 直流电路问题
力传感器 | 压敏电阻 | 力、运动与直流电路
电容传感器 | 电容器 | 力、运动与含电容电路

## Slide 13
压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小.有一位同学利用压敏电阻设计了一个判断小车运动状态的装置，其工作原理如图甲所示.将压敏电阻和一块挡板固定在水平光滑绝缘小车上，中间放置一个绝缘重球.小车在水平面内向右做直线运动的过程中，电流表示数如图乙所示，0～t1时间内小车向右做匀速直线运动.下列判断正确的是 ( )
A. t1～t2时间内，小车做匀速直线运动
B. t1～t2时间内，小车做匀加速直线运动
C. t2～t3时间内，小车做匀速直线运动
D. t2～t3时间内，小车做匀加速直线运动
D

## Slide 14
分析题图乙中电流随时间的变化关系可以得出，在t1～t2时间内，电流增大，表明题图甲中压敏电阻的阻值逐渐减小，即压敏电阻受到的压力逐渐增大，所以可判断小车在向右做加速度逐渐增大的加速运动；在t2～t3时间内，电流在较大数值上保持恒定，说明电阻保持一个较小值，即受到较大的压力且保持恒定，说明小车在向右做匀加速直线运动.故选D.

## Slide 15
图甲是某型号负温度系数的热敏电阻R1的阻值随温度t变化的图像(已做近似处理)，图乙是用R1做测温探头的某热敏电阻温度计的电路图，其中电源电压可在0.6～1.2 V之间调节，R0是阻值为100 Ω的定值电阻.该电路工作原理是将R1放入待测温度处，闭合开关，调节电源电压，使电路中电流保持2 mA不变，可直接从温度计表盘上读出待测温度.下列说法正确的是 ( )
A. 温度计表盘上显示30 ℃时，电源电压为0.68 V
B. 该电路中R1允许接入的阻值范围为200～500 Ω
C. 该热敏电阻温度计的测温范围为0～30 ℃
D. 该电路中R1工作时功率范围为1.2～2.4 mW
B

## Slide 16
温度计表盘上显示30 ℃时，R1电阻为280 Ω，电路中电流恒为2 mA不变，则电源电压为U＝I(R1＋R0)＝2×10－3×380 V＝0.76 V，故A错误；当电源电压为1.2 V时，电路中电阻阻值最大，有R1max＝－R0＝500 Ω，当电源电压为0.6 V时，电路中电阻阻值最小，有R1min＝－R0＝200 Ω，由图甲可知热敏电阻R1的阻值随温度t变化的关系式为R1＝520－8t(Ω)，代入数据可知，该热敏电阻温度计的测温范围为2.5 ℃≤t≤40 ℃，故B正确，C错误；根据电功率的计算公式P＝I2R1，代入热敏电阻的阻值范围，解得该电路中R1工作时功率范围为0.8～2 mW，故D错误.故选B.